## Администрация

города Волгодонска

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2017                                                                                                        №  2111

г. Волгодонск

Об  утверждении  документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-9

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», рассмотрев протокол публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-9 от 23.11.2017, заключение по результатам публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-9 от 28.11.2017, на основании заявления Рыбальченко В.В.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить проект планировки территории части микрорайона В-9 согласно приложению № 1.

- Утвердить проект межевания территории части микрорайона В-9 согласно приложению № 2.

- Пресс-службе Администрации города Волгодонска                                    (С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская правда» в течение семи дней с даты принятия постановления.

- Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить постановление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Постановление вступает в силу со дня его принятия.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации

города Волгодонска                                                                          В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству

и архитектуре Администрации города Волгодонска

Приложение № 1 к постановлению

Администрации города Волгодонска

от 06.12.2017 №  2111

# ВВЕДЕНИЕ

Проект разработан ООО «Проектная Строительная Компания» по заказу В.В. Рыбальченко   в соответствии с:

- Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

- Земельным Кодексом РФ 25.10.2001 N 136-ФЗ;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», СНиП и СанПиН в области градостроительства.

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

- Нормативами градостроительного проектирования Ростовской области (от 25.12.2013);

- действующим законодательством в области архитектурной деятельности и градостроительства, строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами.

Границы проектирования приняты согласно постановлению Администрации города Волгодонска №462 от 09.03.2017г.

Проект в границах проектируемой территории выполнен на топографической съемке ООО «Архпроект» в 2017 г. М 1:1000, соответствующей действительному состоянию местности на момент разработки проекта.

Проект выполнен на основании исходных данных:

1. Утвержденная градостроительная документация:

- Генеральный план муниципального образования «город Волгодонск» Ростовской  области,  утвержденный  решением  Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 г. № 76;

- Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190;

2. Границы соседних землевладений, отводов участков под все виды использования сформированы на основании кадастрового плана территории (выписка из государственного кадастра недвижимости), предоставленного филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ростовской области.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

# ПАРАМЕТРЫ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ

Проектом отражено  размещение капитальных и нестационарных объектов, улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования. Проектом планировки максимально сохраняется существующий рельеф местности.

Территория жилой зоны организуется в виде функционально-планировочного  образования. С целью увеличения эффективности использования территорий вновь образованы два земельных участков. Участки расположены в зоне жилой застройки второго типа Ж-2.

В составе  зоны Ж-2 (согласно перечню основных видов разрешенного использования территориальной зоны) выделяются:

- магазины продовольственные и промтоварные;

- сооружения и устройства транспортной инфраструктуры;

- сооружения и устройство инженерно-технического обеспечения;

- коммунальное обслуживание;

- земельные участки (территории) общего пользования.

На земельных участках в границах проекта планировки размещены:

- охранная зона инженерных коммуникаций (сети бытовой канализации);

- охранная зона инженерных коммуникаций (сети водопровода);

- охранная зона инженерных коммуникаций (сети газоснабжения);

- охранная зона инженерных коммуникаций (сети электроснабжения);

- охранная зона инженерных коммуникаций (сети теплоснабжения);

- охранная зона инженерных коммуникаций (сети связи).

Для зоны Ж-2 установлены следующие предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Максимальное количество этажей- 20;

Минимальное количество этажей -1;

Максимальная высота зданий, сооружений – 70 м;

Минимальная высота зданий, сооружений – 4,5 м;

Максимальный процент застройки – 75%;

Минимальный процент застройки – 30%;

Минимальная площадь земельного участка – не ограничена;

Максимальная площадь земельного участка – 10 га.

## Благоустройство и озеленение

На территории в границах проекта планировки предусмотрено комплексное благоустройство и озеленение территории. В благоустройство территории входят:

- дороги с асфальтобетонным покрытием;

- элементы улично-дорожной сети и пешеходной инфраструктуры;

- озеленение;

- сохранение естественных зеленых насаждений.

## 1.1 Зоны с особыми условиями использования территории

Проектом установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям:

3. Охранные зоны

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства:

вдоль подземных кабельных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта под тротуарами — на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

Охранные зоны линий и сооружения связи:

а) для подземных кабельных линий связи в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи на 2 метра с каждой стороны.

Охранные зоны водоснабжения и водоотведения:

а) для водопроводов в виде участков земли вдоль этих линий, определяемыми параллельными прямыми, отстоящими от трассы водопровода на 5 метров с каждой стороны.

б) для канализации в виде участков земли вдоль этих линий, определяемыми параллельными прямыми, отстоящими от трассы канализации на 3 метра с каждой стороны.

Охранные зоны газоснабжения:

в виде участков земли вдоль этих линий, определяемыми параллельными прямыми, отстоящими от трассы газопровода на 2 метра с каждой стороны.

Охранные зоны теплоснабжения:

в виде участков земли вдоль этих линий, определяемыми параллельными прямыми, отстоящими от трассы газопровода на 2 метра с каждой стороны.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Размещение новых объектов социального обслуживания данным проектом не предусмотрено.

Благоустройство и озеленение

Проектом предусматривается сохранение существующего благоустройства и озеленения территории. В благоустройство территории входят:

- дороги и тротуары с асфальтобетонным покрытием;

-  элементы улично-дорожной сети и пешеходной инфраструктуры;

- озеленение;

- сохранение естественных зеленых насаждений.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

## 3.1 Транспорт и улично-дорожная сеть.

Проектом планировки предусмотрено использование существующей улично-дорожной сети, запроектированной в виде непрерывной системы с учетом интенсивности транспортного и пешеходного движения.

Здания и сооружения в границах данного проекта планировки  обеспечены проездами для подъезда автотранспорта различного назначения, в том числе обслуживающей и пожарной техники.

## 3.2 Улицы и дороги

Связь  проектируемой территории  с существующими улицами осуществляется  по улице К.Маркса, проспекту Лазоревому, проспекту Мира.

Радиусы закругления проезжей части улиц местного значения по кромке тротуаров приняты не менее 5 м.

## 3.3 Пешеходное движение

Ширина пешеходной части тротуаров  – 1,5 м.

## 3.4 Велосипедное движение

На территории застройки велосипедное движение не предусмотрено.

## 3.5 Сооружения и устройства для хранения транспорта

Общие решения в части размещения машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта:

временное хранение индивидуального автотранспорта предусмотрено на открытой неохраняемой парковке, охраняемой стоянке по улице К. Маркса и проспекту Лазоревому.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Проектирование новых инженерных сетей и инженерных сооружений, а также перекладка существующих проектом планировки не предусмотрены.

## 4.1 Водоснабжение

Система водоснабжения проектируемого участка проложена с подключением к магистральным сетям и  устройством колодцев в точках подключения.

## 4.2 Водоотведение

Предусмотрена централизованная канализация проектируемого участка с подключением к магистральным сетям и  устройством колодцев в точках подключения.

## 4.7 Дождевая канализация

Отвод дождевых и талых вод предусматривается открытым стоком по проезжим частям улиц, а также с применением открытых водоотводящих устройств в виде системы открытых лотков, без устройства дождеприемников. Отвод дождевых и талых вод предусматривается со всего бассейна стока территории со сбросом в самой низменной части рельефа.

## 4.8 Санитарная очистка

Мусороудаление с проектируемой территории предусматривается  путем вывоза бытового мусора с площадок с контейнерами временного хранения ТКО.

Приложение № 2 к постановлению

Администрации города Волгодонска

от 06.12.2017 №  2111

Пояснительная записка

к проекту межевания части микрорайона В-9

Введение.

Проект межевания в границах кадастрового квартала 61:48:0040210 подготовлен в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» (решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190), Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ.

Основанием проведения работ являются:

- Постановление Администрации города Волгодонска от 23.11.2016 № 2866;

- Кадастровый план территории КК  61:48:0040210 от 13.04.2016 г  № 61/001/16-324187;

- Топографическая съемка М 1:500, выполненная ООО «Архпроект».

Проектируемая территория расположена территориальной зоне Ж-2/25 категория земель: земли населенных пунктов.

Цель работы.

Целью подготовки проекта межевания территории является приведение в соответствие с действующими нормативными документами ранее сформированного земельных участков с КН 61:48:0040210:2058,  находящегося в государственной собственности  и земельного участка 61:48:0040210:59 находящегося в частной собственности путем  перераспределения с землями и формирование земельных участков в пределах красной линии по проспекту Лазоревому.

Образуемые земельные участки и части земельных участков.

С целью увеличения эффективности использования территории образуется семь земельных участков:

- 61:48:0040210:ЗУ1  площадью 1571 кв. м, образуемого путем перераспределения земельного участка 61:48:0040210:2058 площадью 31,65 кв. м, находящегося в государственной собственности с землями кадастрового квартала 61:48:0040210 площадью :Т/п6=1539,82 кв. м, для проведения торгов.

На земельном участке устанавливаются части земельного участка :ЗУ1/чзу1 площадью 72 кв. м – охранная зона электрокабеля и :ЗУ1/чзу2 площадью 61 кв.м – беспрепятственный проход для граждан.

- 61:48:0040210:ЗУ2  площадью 23 кв. м для оформления разрешения на использование земельного участка под урны для мусора.

Образован из свободных земель кадастрового квартала (:Т/п1)

- 61:48:0050102:ЗУ3  площадью 50 кв. м для оформления разрешения на использование земельного участка под проезды.

Образован из свободных земель кадастрового квартала (:Т/п2).

- 61:48:0040210:ЗУ4  площадью 761 кв. м,  образуемого путем перераспределения земельного участка 61:48:0040210:59 площадью 626,07 кв. м, находящегося на праве собственности с землями кадастрового квартала 61:48:0040210 площадью :Т/п7=67,87 кв. м для исключения изломанности по красной линии

На земельном участке устанавливается часть земельного участка :ЗУ4/чзу1 площадью 60 кв. м – беспрепятственный проход для граждан.

- 61:48:0040210:ЗУ5  площадью 649 кв. м. Образован из свободных земель кадастрового квартала (:Т/п3).

На земельном участке устанавливается часть земельного участка :ЗУ5/чзу1 площадью 45 кв. м – беспрепятственный проход для граждан.

На земельном участке находится металлический гараж Кудряшова Геннадия Петровича, договор аренды до 2012г (по фактическому пользованию)

- 61:48:0040210:ЗУ6  площадью 710 кв. м.  Образован из свободных земель кадастрового квартала (:Т/п4).

- 61:48:0050102:ЗУ7 площадью 1905 кв. м . Образован из свободных земель кадастрового квартала (:Т/п5).

На земельном участке устанавливается часть земельного участка :ЗУ5/чзу1 площадью 1129 кв. м – беспрепятственный проезд для граждан

Вид разрешенного использования

- 61:48:0040210:ЗУ1   согласно «Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» для территориальной зоны Ж-2/25 определен как «магазины продовольственные и промтоварные».

- 61:48:0040210:ЗУ2   согласно «Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» для территориальной зоны Ж-2/25 определен как «сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения».

- 61:48:0040210:ЗУ3  согласно «Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» для территориальной зоны Ж-2/25 определен как «сооружения и устройства транспортной инфраструктуры».

- 61:48:0040210:ЗУ4  согласно «Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» для территориальной зоны Ж-2/25 определен как «магазины продовольственные и промтоварные».

- 61:48:0040210:ЗУ5  согласно «Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» для территориальной зоны Ж-2/25 определен как «магазины продовольственные и промтоварные».

- 61:48: 0040210:ЗУ6  согласно «Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» для территориальной зоны Ж-2/25  определен как  «гостевые автостоянки».

- 61:48:0040210:ЗУ7  согласно «Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» для территориальной зоны Ж-2/25 определен как «сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения».

Экспликация  формируемых земельных  участков

| № п/п | Условный номер земельного участка/ устанавливаемой части | Площадь в кв.м | Наименование основных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков в соответствии с классификатором | Разрешенное использование объектов капитального строительства и земельных участков в соответствии с Правилами | Код вида разреш-го использования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По сведениям государственного кадастра недвижимости от 13.04.2016 г № 61/001/16-324187 Кадастровый план территории КК 61:48:0040210, категория земель: Земли населенных пунктов |
| 1 | 61:48:0040210:ЗУ1 (проспект Лазоревый) :ЗУ1/чзу1 – охранная зона эл/кабеля :ЗУ1/чзу2 – беспрепятственный проход для граждан | 1571 :2058+:Т/п6= 31,65+1539.82 72 61 | Магазины | Магазины продовольственные и промтоварные | 4.4 | Перераспределение земельного участка с КН :2058, уточненного, находящегося в государственной собственности с землями государственной собственности |
| 2 | 61:48:0040210:ЗУ2 (проспект Лазоревый) | 23 (:Т/п1) | Коммунальное обслуживание | Сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения | 3.1 | Образование земельного участка из свободных земель кадастрового квартала |
| 3 | 61:48:0040210:ЗУ3 (проспект Лазоревый) | 50 (:Т/п2) | Земельные участки (территории) общего пользования | Сооружения и устройства транспортной инфраструктуры | 12.0 | Образование земельного участка из свободных земель кадастрового квартала |
| 4 | 61:48:0050102:ЗУ4 (проспект Лазоревый) :ЗУ4/чзу1 – беспрепятственный проход для граждан | 761 (:59+:Т/п7= 623.07+138.25) 57 | Магазины | Магазины продовольственные и промтоварные | 4.4 | Перераспределение земельного участка с КН :59, уточненного, находящегося в собственности с землями государственной собственности |
| 5 | 61:48:0050102:ЗУ5 (проспект Лазоревый) :ЗУ5/чзу1 – беспрепятственный проход для граждан | 649 (:Т/п3) 45 | Магазины | Магазины продовольственные и промтоварные | 4.4 | Образование земельного участка из свободных земель кадастрового квартала |
| 6 | 61:48:0050102:ЗУ6 (проспект Лазоревый) | 710 (:Т/п4) | Обслуживание автотранспорта | Гостевые автостоянки | 4.9 | Образование земельного участка из свободных земель кадастрового квартала |
| 7 | 61:48:0050102:ЗУ7 (проспект Лазоревый) :ЗУ5/чзу1 – беспрепятственный проезд для граждан | 1905 (:Т/п5) 1129 | Коммунальное обслуживание | Сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения | 4.4 | Образование земельного участка из свободных земель кадастрового квартала |

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска                                                         И.В. Орлова