Администрация

города Волгодонска

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.02.2022 № 180

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации

города Волгодонска от 24.06.2016 № 1625 «Об утверждении Требований пожарной безопасности при обращении с пиротехническими изделиями в границах города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска
от 24.06.2016 № 1625 «Об утверждении Требований пожарной безопасности при обращении с пиротехническими изделиями в границах города Волгодонска» следующие изменения:

  - Преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», утвержденным Решением комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 770, руководствуясь Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Государственным стандартом РФ ГОСТ Р51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности», утвержденного постановлением Госстандарта Российской Федерации от 27.04.99 № 135, Уставом муниципального образования «Город Волгодонск».

2. В приложении:

2.1. Пункт 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«1.1 Настоящие требования пожарной безопасности при обращении 
с пиротехническими изделиями (далее - Требования) разработаны 
в соответствии со ст. 8 Технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности пиротехнических изделий», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 770, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Государственным стандартом РФ ГОСТ Р51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности», утвержденного постановлением Госстандарта Российской Федерации от 27.04.99 № 135 
и устанавливают для объектов защиты и (или) видов деятельности основные требования пожарной безопасности в границах города Волгодонска при обращении с пиротехническими изделиями в целях обеспечения пожарной безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических 
и юридических лиц, государственного или муниципального имущества».

  - . Пункт 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«2.2 Применение пиротехнических изделий в границах города Волгодонска, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», запрещается:

- в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения, за исключением применения специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов, для которых разработан комплекс дополнительных инженерно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;

- на кровлях, покрытии, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);

- во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;

- на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков;

- при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при их использовании;

- лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного производителем пиротехнического изделия».

2.3. Пункт 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:

«3.2 При подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребывания людей с использованием пиротехнических изделий I - III класса опасности:

- должны быть реализованы дополнительные инженерно-технические мероприятия, при выполнении которых возможно проведение фейерверка 
с учетом требований инструкции на применяемые пиротехнические изделия. Они должны включать схему местности с нанесением на ней пунктов размещения фейерверочных изделий, предусматривать безопасные расстояния до зданий, сооружений с указанием границ безопасной зоны, 
а также места хранения пиротехнической продукции и ее утилизации;

- зрители должны находиться с наветренной стороны. Безопасное расстояние от мест проведения фейерверка до зданий и зрителей определяется с учетом требований инструкции применяемых пиротехнических изделий;

- на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, запрещается курить и разводить огонь, а также оставлять пиротехнические изделия без присмотра;

- безопасность при устройстве фейерверков возлагается на организацию и (или) физических лиц, проводящих фейерверк;

- после использования пиротехнических изделий территория должна быть осмотрена и очищена от отработанных, несработавших пиротехнических изделий и их опасных элементов».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить за заместителя главы Администрации города Волгодонска по кадровой политике 
и взаимодействию с правоохранительными органами.

Глава Администрации

города Волгодонска                                            	                         С.М.Макаров

Постановление вносит

заместитель главы Администрации

города Волгодонска по кадровой

политике и взаимодействию

с правоохранительными органами